HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH BÁO TRỘM VDT – AL27

- CẤP NGUỒN CHO HỆ THỒNG.

- ẤN NÚT ENTER, TIẾP THEO NHẬP MẬT KHẨU 123456

ĐỂ BẮT ĐẦU LẬP TRÌNH.

- HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ O1-06:

CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG QUA SỐ ĐIỆN THOẠI.

VD: Muốn cài đặt báo động cho số điện thoại  25709983 ta thao tác như sau:

NHẤN 01  + OK  + 25709983  + OK.

Tượng tự ta cài đặt cho số điện thoại thứ 2 đến số thứ 6.

NHẤN 02 + OK + SĐT + OK.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

NHẤN 06 + OK + SĐT + OK.

- Cài đặt số điện thoại không nhận báo động của một hoặc nhiều vùng

VD: Muốn cài đặt vùng 1 không báo động qua số điện thoại 123456 ta thao tác như sau:

NHẤN 01  + OK + SĐT +   +OK.

XÓA SỐ ĐIỆN THOẠI:

-  Để xóa số điện thoại thứ 1 ta thao tác như sau:

NHẤN 01 + OK + SĐT + # + OK.

Tương tự xóa các số điện thoại 2 đến thứ 6

NHẤN 02 + OK + SĐT + # + OK.

-----------------------------------------

-----------------------------------------

NHẤN 06 +OK + SĐT+ # + OK.

2.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 08:  ĐỔI PASSWORD.

- Password mặc định của hệ thống là 123456,

- Muốn đổi sang pass 234567 (6 kí tự số) ta thao tác như sau:

NHẤN 08 + OK + 234567 + OK.

3.HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 09:  ĐỔI PASSWORD USER.

- Password mặc định của hệ thống là 147258

- Muốn đổi sang pass 234567 (6 kí tự số) ta thao tác như sau:

NHẤN 09 + OK + 234567 + OK.

Pass này dùng để mở khóa trên bàn phím, không cần remote

4.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 10:

CÀI ĐẶT THỜI GIAN BÁO ĐỘNG.

- Thiết lập thời gian báo động của hệ thống. Thời gian báo động của hệ thồng dao động từ 1- 99 phút.

VD: Thiết lập hệ thống tự động tắt báo dộng sau 1 phút ta thao tác như sau:

NHẤN 10 + OK + 01 + OK.

5.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 12:

CÀI ĐẶT SỐ LẦN CHUÔNG TỰ NHẬN CUỘC GỌI.

VD: Thiết lập 10 lần đổ chuông = 20s,sau đó tự nhận cuộc gọi

NHẤN 12 + OK + 20 +OK.

6.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 13:

CÀI ĐẶT THỜI GIAN TRÌ HOÃN RA/VÀO .

- Thời gian trì hoãn của hệ thống dao động từ 00 =0 giây, 01= 3 giây, --- 85= 255 giây.

VD: Sau khi kích hoạt hệ thống, ta muốn cài đặt thời gian trì hoãn báo động của hệ thống là 60s

khi ta vào vùng báo động, ta thao tác như sau:

NHẤN 13 + OK + 20 + OK.

7.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 14:

THỜI GIAN TRÌ HOÃN BÁO ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG.

- Thời gian trì hoãn của hệ thống dao động từ 00 =0 giây, 01= 3 giây, --- 85= 255 giây.

VD: Thiết lập thời gian trì hoãn báo động  toàn bộ vùng là 60s ta thao tác như sau:

NHẤN 14 + OK + 20 + OK.

8.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 17:

BỎ QUA  MỘT HOẶC NHIỀU VÙNG KHONG CẦN BÁO ĐỘNG.

VD: Thiết lập cho vùng 1 2 3 không nhận báo động sau khi kích hoạt hệ thống ta thao tác như sau:

NHẤN 17 + OK + 123 + OK.

9.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 18:

THIẾT LẬP THỜI GIAN TRÌ HOÃN CHO 1 HOẶC NHIỀU VÙNG.

VD: Cài đặt thời gian trì hoãn báo động cho các vùng 1234.

Thời gian trì hoãn này phụ thuộc vào thời gian mà ta thiết lập ở địa chỉ 14.

NHẤN 18 + OK + 1234 + OK.

10.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 21:

CÀI ĐẶT NGÀY VÀ GIỜ.

VD: Cài đặt ngày 15/11/2011 và giờ 09:00:00. ta thao tác như sau:

NHẤN 21 + OK + 111115090000 + OK.

11.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 24 :

KIỂM TRA LỔI LINE ĐIỆ THOẠI.

NHẤN 24 + OK + 00 + OK.

- Khi đường line điện thoại bị lỗi,hệ thống tự động nhận biết và khi đó đèn   sẽ sáng lên.

12.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 40:

GHI ÂM BÁO ĐỘNG BẰNG GIỌNG NÓI.

- Hệ thống có thể ghi âm giọng nói dùng để báo động qua điện thoại, thời gian ghi âm báo động tối đa là 18s.

VD: Muốn ghi một đoạn âm thanh báo động bằng giọng nói ta thao tác như sau:

NHẤN 40 + OK.

Hệ thống sẽ đếm ngược 18s lúc này hệ thống bắt đầu ghi âm,

Không muốn tiếp tục ghi âm ta nhấn EXIT để thoát trạng thái ghi âm.

13.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 41:

NGHE LẠI ĐOẠN GHI ÂM.

- Để nghe lại đoạn ghi âm dùng để báo động cho hệ thống ta thao tác như sau:

NHẤN 41 + OK

Âm thanh sẽ phát ra loa và hệ thống bắt đầu đếm ngược 18s.

14.   HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 50:

CÀI ĐẶT REMOTE ĐIỀU KHIỂN.

- Để cài đặt remote thứ 1 ta thao tác như sau:

NHẤN 50 + OK + 01 + OK + nhấn nút mở khóa trên remote  + OK.

Sau khi ấn nút mở khóa trên remote hệ thống bắt đầu đếm ngược 18s, ta bấm OK để cài đặt remote thứ 2.

NHẤN 50 + OK + 02 + OK + nhấn nút mở khóa trên remote + OK.

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

NHẤN 50 + OK + 08 + OK +  nhấn nút mở khóa trên remote+OK.

-  XÓA REMOTE ĐIỀU KHIỂN.

VD: Xóa remote thứ 1

NHẤN 50 + OK + 01 + OK + # + OK

Tương tự xóa các remote thứ 2 đến thứ 8.

NHẤN 50 + OK + 02 +  OK  +  #  + OK

-----------------------------------------

-----------------------------------------

NHẤN 50 + OK + 08 + OK + # + OK.

15.  HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 51:

CÀI ĐẶT CÁC ĐẦU DÒ KHÔNG DÂY.

- Để cài đặt các đầu dò không dây cho hệ thống như: công tắc từ, hồng ngoại ta thao tác như sau:

VD: Cài đặt đầu dò thứ 1

NHẤN 51 + OK + 01 + OK + kích hoạt đầu dò + OK

Tương tự cho các đầu dò còn lại.

NHẤN 51 + OK + 02 + OK + kích hoạt đầu dò + OK

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

NHẤN 51 + OK + 08 + OK + kích hoạt đầu dò + OK

16.   HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 61:

THIẾT LẬP THỜI GIAN TẮT ĐÈN TRÊN BÀN PHÍM VÀ THOÁT KHỎI CHƯƠNG TRÌNH CÀI ĐẶT.

VD: Cài đặt sau 30s hệ thống tự động tắt đèn trên bàn phím

và thoát khỏi chương trình cài đặt ta thao tác như sau:

NHẤN 61 + OK + 30 + OK.

Thời gian của hệ thống dao động từ 0s đến 60s.

17.   HƯỚNG DẪN ĐỊA CHỈ 62:

PHỤC HỒI CÀI ĐẶT GỐC.

Mục đích để khắc phục sự cố rối loạn khi cài đặt hệ thống, khi phục hồi các đầu dò không dây đã cài đặt dẫn không bị ảnh hưởng.

NHẤN 62 + OK + 99 + OK

HƯỚNG DẪN REMOTE QUA ĐIỆN THOẠI KHI NHẬN ĐƯỢC BÁO ĐỘNG.

  - Nhận cuộc gọi báo động từ trung tâm qua điện thoại.

  - Ấn 44 để kết thúc cuộc gọi và kích hoạt báo động lại cho hệ thống.

LƯU Ý: Khi nhận báo động từ điện thoại, sau 10 giây hệ thống tự động tắt còi báo động và chuyển sang

chế độ nghe âm thanh hiện trường(nếu hệ thống được cài đặt tự động giám sát)

BẬT/TẮT BÁO ĐỘNG BẰNG ĐIÊN THOẠI.

Sử dụng điện thoại để bật/ tắt  hệ thống báo động từ xa,bằng cách gọi điện thoại vào hệ thống báo động, hệ thống sẽ tự động nhận cuộc gọi ( thời gian nhận cuộc gọi được thiết lập ở địa chỉ 12 )

9#147258: khóa báo động   // 147258 password user của hệ thống.

0#147258 : mở báo động

Sau khi hệ thống báo động nhận lệnh từ điện thoại, hệ thống tự động ngắt cuộc gọi.